6-bus, 3-unit, 24-hour system

Unit and Network Data

Fig. 1.   The 6-bus system

table 1 generator data

| U | Bus No. | Unit Cost Coefficients | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVAR) | Qmin (MVAR) | Ini. State (h) | Min Off (h) | Min On (h) | Ramp (MW/h) | Start Up (MBtu) | Fuel Price ($/ MBtu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a (MBtu) | b (MBtu/ MW) | c (MBtu/MW2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 1 | 100 | 10.00 | 0.050 | 220 | 100 | 200 | -80 | 4 | 4 | 4 | 55 | 100 | 1 |
| G2 | 2 | 162 | 40.66 | 0.001 | 100 | 10 | 70 | -40 | 2 | 3 | 2 | 50 | 200 | 1 |
| G3 | 6 | 171 | 22.06 | 0.006 | 20 | 10 | 50 | -40 | -1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 |

table 2 bus data

| Bus No. | Voltage-Max (pu) | Voltage-Min (pu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.05 | 0.95 |
| 2 | 1.15 | 0.85 |
| 3 | 1.15 | 0.85 |
| 4 | 1.05 | 0.91 |
| 5 | 1.15 | 0.85 |
| 6 | 1.15 | 0.85 |

table  3 transmission line data

| Line No. | From Bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | Flow Limit (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0.0050 | 0.170 | 200 |
| 2 | 1 | 4 | 0.0030 | 0.258 | 100 |
| 3 | 2 | 4 | 0.0070 | 0.197 | 100 |
| 4 | 5 | 6 | 0.0020 | 0.140 | 100 |
| 5 | 3 | 6 | 0.0005 | 0.018 | 100 |

Table 4 Tap Changing Transformer Data

| Tap-Changing Transformer No. | From Bus | To Bus | X (pu) | Tap Max | Tap Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2 | 3 | 0.037 | 0.98 | 0.95 |
| T2 | 4 | 5 | 0.037 | 0.98 | 0.95 |

table 5 hourly load and Ancillary Services

| H | Real Load (MW) | Reactive Load (MVAR) | Regulation Down (MW) | Regulation Up (MW) | Spinning Reserve (MW) | Non-spinning Reserve (MW) | Operating Reserve (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175.19 | 50.37 | 0.88 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 8.76 |
| 2 | 165.15 | 47.48 | 0.83 | 0.83 | 1.65 | 3.30 | 8.26 |
| 3 | 158.67 | 45.62 | 0.79 | 0.79 | 1.59 | 3.17 | 7.93 |
| 4 | 154.73 | 44.49 | 0.77 | 0.77 | 1.55 | 3.09 | 7.74 |
| 5 | 155.06 | 44.58 | 0.78 | 0.78 | 1.55 | 3.10 | 7.75 |
| 6 | 160.48 | 46.14 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 3.21 | 8.02 |
| 7 | 173.39 | 49.85 | 0.87 | 0.87 | 1.73 | 3.47 | 8.67 |
| 8 | 177.60 | 51.06 | 0.95 | 0.95 | 1.90 | 3.81 | 9.52 |
| 9 | 186.81 | 53.71 | 1.03 | 1.03 | 2.06 | 4.11 | 10.28 |
| 10 | 206.96 | 59.50 | 1.09 | 1.09 | 2.17 | 4.34 | 10.86 |
| 11 | 228.61 | 65.73 | 1.14 | 1.14 | 2.29 | 4.57 | 11.43 |
| 12 | 236.10 | 67.88 | 1.18 | 1.18 | 2.36 | 4.72 | 11.80 |
| 13 | 242.18 | 69.63 | 1.21 | 1.21 | 2.42 | 4.84 | 12.11 |
| 14 | 243.60 | 70.03 | 1.22 | 1.22 | 2.44 | 4.87 | 12.18 |
| 15 | 248.86 | 71.55 | 1.24 | 1.24 | 2.49 | 4.98 | 12.44 |
| 16 | 255.79 | 73.54 | 1.28 | 1.28 | 2.56 | 5.12 | 12.79 |
| 17 | 256.00 | 73.60 | 1.28 | 1.28 | 2.56 | 5.12 | 12.80 |
| 18 | 246.74 | 70.94 | 1.23 | 1.23 | 2.47 | 4.93 | 12.34 |
| 19 | 245.97 | 70.72 | 1.23 | 1.23 | 2.46 | 4.92 | 12.30 |
| 20 | 237.35 | 68.24 | 1.19 | 1.19 | 2.37 | 4.75 | 11.87 |
| 21 | 237.31 | 68.23 | 1.19 | 1.19 | 2.37 | 4.75 | 11.87 |
| 22 | 232.67 | 66.89 | 1.14 | 1.14 | 2.27 | 4.54 | 11.36 |
| 23 | 195.93 | 56.33 | 1.01 | 1.01 | 2.01 | 4.02 | 10.05 |
| 24 | 195.60 | 56.23 | 0.98 | 0.98 | 1.97 | 3.94 | 9.84 |

Table 6 Bus Load Distribution Profile

| Bus No | Pd (%) | Qd (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 23 |
| 2 | 40 | 38.5 |
| 3 | 40 | 38.5 |

Table 7. Hourly Dispatch for 6-bus System (case 2-1)

| Hour | Generation (MW) | Regulation Down (MW) |
| --- | --- | --- |
|  | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency |
| 1 | 175.19 | 165.19 | 10.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 154.73 | 154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 160.48 | 160.48 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 190.40 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 205.56 | 205.56 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 217.20 | 207.20 | 0.00 | 10.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 228.61 | 198.61 | 10.00 | 20.00 | 1.14 | 0.55 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 12 | 236.10 | 206.10 | 10.00 | 20.00 | 1.18 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 13 | 242.18 | 212.18 | 10.00 | 20.00 | 1.21 | 0.59 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 14 | 243.60 | 213.60 | 10.00 | 20.00 | 1.22 | 0.59 | 0.00 | 0.62 | -0.01 |
| 15 | 248.86 | 218.86 | 10.00 | 20.00 | 1.24 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.01 |
| 16 | 255.79 | 210.29 | 25.49 | 20.00 | 1.28 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.00 |
| 17 | 256.00 | 210.05 | 25.95 | 20.00 | 1.28 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.00 |
| 18 | 246.74 | 216.74 | 10.00 | 20.00 | 1.23 | 0.61 | 0.00 | 0.63 | 0.01 |
| 19 | 245.97 | 215.97 | 10.00 | 20.00 | 1.23 | 0.60 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 20 | 237.35 | 207.35 | 10.00 | 20.00 | 1.19 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | -0.01 |
| 21 | 237.31 | 207.31 | 10.00 | 20.00 | 1.19 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | -0.01 |
| 22 | 227.14 | 207.14 | 10.00 | 10.00 | 1.14 | 0.55 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 23 | 201.05 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.48 | 0.00 | 0.52 | -0.01 |
| 24 | 196.75 | 196.75 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.47 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |

Table 7. Hourly Dispatch for 6-bus System  (case 2-1) (cont.)

| Hour | Regulation Up (MW) | Spinning Reserve (MW) |
| --- | --- | --- |
|  | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency |
| 1 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1.09 | 0.75 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 2.17 | 1.10 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 11 | 1.14 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 1.14 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1.18 | 0.57 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 1.17 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1.21 | 0.14 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.61 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.25 | 2.18 | 0.00 | -0.01 |
| 15 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1.28 | 0.21 | 1.06 | 0.00 | -0.01 | 2.56 | 0.89 | 1.66 | 0.00 | -0.01 |
| 17 | 1.28 | 0.23 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.94 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 1.19 | 0.57 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.01 |
| 21 | 1.19 | 0.57 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.01 |
| 22 | 1.14 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 1.13 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table 7. Hourly Dispatch for 6-bus System  (case 2-1) (cont.)

| Hour | Non-Spinning Reserve (MW) | Operating Reserve (MW) |
| --- | --- | --- |
|  | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency |
| 1 | 3.50 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.01 | 8.76 | 2.40 | 3.36 | 3.00 | 0.00 |
| 2 | 3.30 | 1.64 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 8.26 | 4.80 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| 3 | 3.17 | 1.57 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.93 | 4.80 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 4 | 3.09 | 1.54 | 0.00 | 1.56 | 0.01 | 7.74 | 4.74 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 5 | 3.10 | 1.54 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 7.75 | 4.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 6 | 3.21 | 1.59 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 8.02 | 4.80 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| 7 | 3.47 | 1.73 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 8.67 | 4.80 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 8 | 3.81 | 1.90 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 9.52 | 4.80 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 9 | 4.11 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.01 | 10.28 | 4.80 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 10 | 4.34 | 2.23 | 0.00 | 2.12 | 0.01 | 10.86 | 4.86 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 11 | 4.57 | 2.28 | 2.30 | 0.00 | 0.01 | 11.43 | 5.43 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4.72 | 2.34 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 5.80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 4.84 | 1.92 | 2.93 | 0.00 | 0.01 | 12.11 | 5.15 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 4.87 | 1.35 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 4.80 | 7.38 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 1.14 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5.12 | 2.07 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 6.53 | 6.26 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 5.12 | 2.08 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 6.70 | 6.10 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 3.26 | 9.08 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 4.03 | 8.26 | 0.00 | -0.01 |
| 20 | 4.75 | 2.34 | 2.40 | 0.00 | -0.01 | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 4.75 | 2.34 | 2.40 | 0.00 | -0.01 | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4.54 | 2.26 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 5.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table 8. Hourly Dispatch for 6-bus System  (case 2-2)

| Hour | Generation (MW) | Regulation Down (MW) |
| --- | --- | --- |
|  | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency |
| 1 | 175.19 | 165.19 | 10.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 158.67 | 158.67 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 154.73 | 154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 160.48 | 160.48 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 190.40 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 205.56 | 205.56 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 217.20 | 207.20 | 0.00 | 10.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 228.61 | 198.61 | 10.00 | 20.00 | 1.14 | 0.56 | 0.00 | 0.59 | 0.01 |
| 12 | 236.10 | 206.10 | 10.00 | 20.00 | 1.18 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 13 | 242.18 | 212.18 | 10.00 | 20.00 | 1.21 | 0.59 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 14 | 243.60 | 213.60 | 10.00 | 20.00 | 1.22 | 0.60 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 15 | 248.86 | 218.86 | 10.00 | 20.00 | 1.24 | 0.63 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 16 | 255.79 | 210.29 | 25.49 | 20.00 | 1.28 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.00 |
| 17 | 256.00 | 210.05 | 25.95 | 20.00 | 1.28 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.00 |
| 18 | 246.74 | 216.74 | 10.00 | 20.00 | 1.23 | 0.61 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 19 | 245.97 | 215.97 | 10.00 | 20.00 | 1.23 | 0.61 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 20 | 237.35 | 207.35 | 10.00 | 20.00 | 1.19 | 0.58 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 21 | 237.31 | 207.31 | 10.00 | 20.00 | 1.19 | 0.58 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 22 | 227.14 | 207.14 | 10.00 | 10.00 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 201.05 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 196.75 | 196.75 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Table 8. Hourly Dispatch for 6-bus System (case 2-2) (cont.)

| Hour | Regulation Up (MW) | Spinning Reserve (MW) |
| --- | --- | --- |
|  | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency |
| 1 | 0.88 | 0.40 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 12.27 |
| 2 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 5.52 |
| 3 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| 4 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 5 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
| 6 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 7 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 8 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 5.15 |
| 9 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 10 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 6.91 | 0.00 | 5.00 | 9.74 |
| 11 | 1.14 | 0.11 | 1.04 | 0.00 | 0.01 | 2.29 | 7.89 | 8.96 | 0.00 | 14.56 |
| 12 | 1.18 | 0.13 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 7.87 | 8.95 | 0.00 | 14.46 |
| 13 | 1.21 | 0.13 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 7.69 | 8.92 | 0.00 | 14.19 |
| 14 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 6.40 | 8.78 | 0.00 | 12.74 |
| 15 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 1.14 | 8.76 | 0.00 | 7.41 |
| 16 | 1.28 | 0.19 | 1.08 | 0.00 | -0.01 | 2.56 | 7.81 | 8.92 | 0.00 | 14.17 |
| 17 | 1.28 | 0.20 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 7.80 | 8.92 | 0.00 | 14.16 |
| 18 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 3.26 | 8.77 | 0.00 | 9.56 |
| 19 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 4.03 | 8.77 | 0.00 | 10.34 |
| 20 | 1.19 | 0.13 | 1.05 | 0.00 | -0.01 | 2.37 | 7.87 | 8.95 | 0.00 | 14.45 |
| 21 | 1.19 | 0.13 | 1.05 | 0.00 | -0.01 | 2.37 | 7.87 | 8.95 | 0.00 | 14.45 |
| 22 | 1.14 | 0.53 | 0.60 | 0.00 | -0.01 | 2.27 | 6.51 | 6.66 | 5.00 | 15.90 |
| 23 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
| 24 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |

Table 8. Hourly Dispatch for 6-bus System (case 2-2) (cont.)

| Hour | Non-Spinning Reserve (MW) | Operating Reserve (MW) |
| --- | --- | --- |
|  | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency | Req. | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/ Deficiency |
| 1 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.76 |
| 2 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 2.74 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.26 |
| 3 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 2.32 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.93 |
| 4 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 2.06 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.74 |
| 5 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 2.08 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.75 |
| 6 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 2.43 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.02 |
| 7 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 3.27 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.67 |
| 8 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 4.37 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.52 |
| 9 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 5.36 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.28 |
| 10 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.34 | 10.86 | 2.40 | 0.00 | 3.06 | -5.40 |
| 11 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.57 | 11.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | -10.00 |
| 12 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.72 | 11.80 | 0.07 | 2.00 | 0.00 | -9.73 |
| 13 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.84 | 12.11 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | -9.34 |
| 14 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | 12.18 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | -7.88 |
| 15 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.98 | 12.44 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | -2.43 |
| 16 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | 12.79 | 1.71 | 2.04 | 0.00 | -9.04 |
| 17 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | 12.80 | 1.76 | 2.00 | 0.00 | -9.04 |
| 18 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.93 | 12.34 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | -4.62 |
| 19 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.92 | 12.30 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | -5.43 |
| 20 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | 11.87 | 0.17 | 2.00 | 0.00 | -9.70 |
| 21 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | 11.87 | 0.17 | 2.00 | 0.00 | -9.70 |
| 22 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.36 |
| 23 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 5.07 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.05 |
| 24 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 4.78 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.84 |