6-bus, 3-unit, 24-hour system

Unit and Network Data

Fig. 1.   The 6-bus system

table 1 generator data

| U | Bus No. | Unit Cost Coefficients | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVAR) | Qmin (MVAR) | Ini. State (h) | Min Off (h) | Min On (h) | Ramp (MW/h) | Start Up (MBtu) | Fuel Price ($/ MBtu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a (MBtu) | b (MBtu/ MW) | c (MBtu/MW2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 1 | 176.950782 | 13.51476415 | 0.0004 | 220 | 100 | 200 | -80 | 4 | 4 | 4 | 55 | 10 | 1 |
| G2 | 2 | 129.9709568 | 32.63061347 | 0.001 | 100 | 10 | 70 | -40 | 3 | 3 | 2 | 50 | 200 | 1 |
| G3 | 6 | 137.4120219 | 17.69711347 | 0.005 | 20 | 10 | 50 | -40 | 0 | 1 | 1 | 20 | 100 | 1 |

table 2 bus data

| Bus No. | Voltage-Max (pu) | Voltage-Min (pu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.15 | 0.85 |
| 2 | 1.15 | 0.85 |
| 3 | 1.15 | 0.85 |
| 4 | 1.15 | 0.85 |
| 5 | 1.15 | 0.85 |
| 6 | 1.15 | 0.85 |

table  3 transmission line data

| Line No. | From Bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | Flow Limit (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0.0050 | 0.170 | 200 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0.037 | 110 |
| 3 | 1 | 4 | 0.0030 | 0.258 | 100 |
| 4 | 2 | 4 | 0.0070 | 0.197 | 100 |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 0.037 | 100 |
| 6 | 5 | 6 | 0.0020 | 0.140 | 100 |
| 7 | 3 | 6 | 0 | 0.018 | 100 |

table  4 hourly load and Ancillary Services

| H | Real Load (MW) | Spinning Reserve (MW) | Non-spinning Reserve (MW) | Operating Reserve (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175.19 | 1.75 | 3.5 | 3.57 |
| 2 | 165.15 | 1.65 | 3.3 | 3.36 |
| 3 | 158.67 | 1.59 | 3.17 | 3.20 |
| 4 | 154.73 | 1.55 | 3.09 | 3.14 |
| 5 | 155.06 | 1.55 | 3.1 | 3.14 |
| 6 | 160.48 | 1.6 | 3.21 | 3.20 |
| 7 | 173.39 | 1.73 | 3.47 | 3.94 |
| 8 | 177.60 | 1.9 | 3.81 | 4.58 |
| 9 | 186.81 | 2.06 | 4.11 | 5.06 |
| 10 | 206.96 | 2.17 | 4.34 | 5.12 |
| 11 | 228.61 | 2.29 | 4.57 | 5.12 |
| 12 | 236.10 | 2.36 | 4.72 | 5.06 |
| 13 | 242.18 | 2.42 | 4.84 | 5.06 |
| 14 | 243.60 | 2.44 | 4.87 | 5.06 |
| 15 | 248.86 | 2.49 | 4.98 | 4.96 |
| 16 | 255.79 | 2.56 | 5.12 | 5.01 |
| 17 | 256.00 | 2.56 | 5.12 | 5.28 |
| 18 | 246.74 | 2.47 | 4.93 | 5.33 |
| 19 | 245.97 | 2.46 | 4.92 | 5.33 |
| 20 | 237.35 | 2.37 | 4.75 | 5.12 |
| 21 | 237.31 | 2.37 | 4.75 | 4.85 |
| 22 | 232.67 | 2.27 | 4.54 | 4.42 |
| 23 | 195.93 | 2.01 | 4.02 | 3.89 |
| 24 | 195.60 | 1.97 | 3.94 | 3.36 |

Table 5 Bus Load Distribution Profile

| Bus No | Pd (%) | Qd (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 23 |
| 2 | 40 | 38.5 |
| 3 | 40 | 38.5 |

Table 6 System costs

| Case | case without network | case with network | case with G3 outage | case with line 3-6 outage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost ($) | 80747.05 | 85308.21 | 87593.16 | 90972.4 |

Table 7. Hourly Dispatch for 6-bus System (case without network)

| Hour Power flow | Generators | Power flow |
| --- | --- | --- |
|  | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/Deficiency | L1. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | 178.76 | 0 | 0 | 0.00 | 94.54 | 65.83 | 84.22 | 28.71 | 41.42 | -30.08 | 30.08 |
| 2 | 168.51 | 0 | 0 | 0.00 | 89.12 | 62.06 | 79.39 | 27.06 | 39.05 | -28.36 | 28.36 |
| 3 | 161.87 | 0 | 0 | 0.00 | 85.61 | 59.61 | 76.26 | 26 | 37.51 | -27.24 | 27.24 |
| 4 | 157.87 | 0 | 0 | 0.00 | 83.49 | 58.14 | 74.38 | 25.35 | 36.58 | -26.57 | 26.57 |
| 5 | 158.2 | 0 | 0 | 0.00 | 83.67 | 58.26 | 74.53 | 25.41 | 36.66 | -26.62 | 26.62 |
| 6 | 163.68 | 0 | 0 | 0.00 | 86.57 | 60.28 | 77.11 | 26.29 | 37.93 | -27.54 | 27.54 |
| 7 | 177.33 | 0 | 0 | 0.00 | 93.79 | 65.31 | 83.54 | 28.48 | 41.09 | -29.84 | 29.84 |
| 8 | 182.18 | 0 | 0 | 0.00 | 96.35 | 67.09 | 85.83 | 29.26 | 42.22 | -30.66 | 30.66 |
| 9 | 191.87 | 0 | 0 | 0.00 | 101.48 | 70.66 | 90.39 | 30.82 | 44.46 | -32.29 | 32.29 |
| 10 | 212.08 | 0 | 0 | 0.00 | 112.16 | 78.1 | 99.92 | 34.06 | 49.14 | -35.69 | 35.69 |
| 11 | 220 | 0 | 13.73 | 0.00 | 114.9 | 76.41 | 105.1 | 38.49 | 50.1 | -43.39 | 29.66 |
| 12 | 220 | 10 | 11.16 | 0.00 | 113.64 | 82.42 | 106.36 | 41.23 | 51.12 | -45.34 | 34.18 |
| 13 | 220 | 10 | 17.24 | 0.00 | 113 | 80.37 | 107 | 42.62 | 50.73 | -48.17 | 30.93 |
| 14 | 220 | 10 | 18.66 | 0.00 | 112.85 | 79.9 | 107.15 | 42.95 | 50.64 | -48.83 | 30.17 |
| 15 | 220 | 13.82 | 20 | 0.00 | 112.12 | 81.41 | 107.88 | 44.53 | 50.88 | -50.65 | 30.65 |
| 16 | 220 | 20.8 | 20 | 0.00 | 111.05 | 85 | 108.95 | 46.85 | 51.48 | -52.84 | 32.84 |
| 17 | 220 | 21.28 | 20 | 0.00 | 110.98 | 85.25 | 109.02 | 47.01 | 51.52 | -52.99 | 32.99 |
| 18 | 220 | 12.07 | 20 | 0.00 | 112.39 | 80.51 | 107.61 | 43.95 | 50.73 | -50.1 | 30.1 |
| 19 | 220 | 11.3 | 20 | 0.00 | 112.51 | 80.12 | 107.49 | 43.69 | 50.66 | -49.86 | 29.86 |
| 20 | 220 | 10 | 12.47 | 0.00 | 113.5 | 81.98 | 106.5 | 41.53 | 51.04 | -45.95 | 33.48 |
| 21 | 220 | 10 | 12.16 | 0.00 | 113.54 | 82.08 | 106.46 | 41.46 | 51.06 | -45.81 | 33.65 |
| 22 | 217.09 | 10 | 10 | 0.00 | 112.23 | 81.73 | 104.86 | 40.49 | 50.52 | -44.32 | 34.32 |
| 23 | 199.82 | 0 | 0 | 0.00 | 105.68 | 73.59 | 94.14 | 32.09 | 46.3 | -33.62 | 33.62 |
| 24 | 198.96 | 0 | 0 | 0.00 | 105.23 | 73.27 | 93.73 | 31.95 | 46.1 | -33.48 | 33.48 |

Table 8. Hourly Dispatch for 6-bus System (case with network)

| Hour Power flow | Generators | Power flow |
| --- | --- | --- |
|  | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/Deficiency | L1. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | 178.76 | 0 | 0 | 0.00 | 94.54 | 65.83 | 84.22 | 28.71 | 41.42 | -30.08 | 30.08 |
| 2 | 168.51 | 0 | 0 | 0.00 | 89.12 | 62.06 | 79.39 | 27.06 | 39.05 | -28.36 | 28.36 |
| 3 | 161.87 | 0 | 0 | 0.00 | 85.61 | 59.61 | 76.26 | 26 | 37.51 | -27.24 | 27.24 |
| 4 | 157.87 | 0 | 0 | 0.00 | 83.49 | 58.14 | 74.38 | 25.35 | 36.58 | -26.57 | 26.57 |
| 5 | 158.2 | 0 | 0 | 0.00 | 83.67 | 58.26 | 74.53 | 25.41 | 36.66 | -26.62 | 26.62 |
| 6 | 163.68 | 0 | 0 | 0.00 | 86.57 | 60.28 | 77.11 | 26.29 | 37.93 | -27.54 | 27.54 |
| 7 | 177.33 | 0 | 0 | 0.00 | 93.79 | 65.31 | 83.54 | 28.48 | 41.09 | -29.84 | 29.84 |
| 8 | 182.18 | 0 | 0 | 0.00 | 96.35 | 67.09 | 85.83 | 29.26 | 42.22 | -30.66 | 30.66 |
| 9 | 191.87 | 0 | 0 | 0.00 | 101.48 | 70.66 | 90.39 | 30.82 | 44.46 | -32.29 | 32.29 |
| 10 | 212.08 | 0 | 0 | 0.00 | 112.16 | 78.1 | 99.92 | 34.06 | 49.14 | -35.69 | 35.69 |
| 11 | 204.1538 | 14.5762 | 15 | 0.00 | 104.15 | 77.64 | 100 | 41.09 | 47.59 | -45.9 | 30.9 |
| 12 | 201.3202 | 19.8398 | 20 | 0.00 | 101.32 | 77.63 | 100 | 43.53 | 47.07 | -49.4 | 29.4 |
| 13 | 198.3935 | 28.8465 | 20 | 0.00 | 98.39 | 81.18 | 100 | 46.06 | 47.16 | -51.74 | 31.74 |
| 14 | 197.71 | 30.95 | 20 | 0.00 | 97.71 | 82.01 | 100 | 46.65 | 47.18 | -52.28 | 32.28 |
| 15 | 195.2262 | 38.5938 | 20 | 0.00 | 95.23 | 85.03 | 100 | 48.79 | 47.26 | -54.27 | 34.27 |
| 16 | 191.8663 | 48.9337 | 20 | 0.00 | 91.87 | 89.11 | 100 | 51.69 | 47.37 | -56.95 | 36.95 |
| 17 | 191.6353 | 49.6447 | 20 | 0.00 | 91.64 | 89.39 | 100 | 51.89 | 47.38 | -57.14 | 37.14 |
| 18 | 196.0686 | 36.0014 | 20 | 0.00 | 96.07 | 84.01 | 100 | 48.06 | 47.23 | -53.59 | 33.59 |
| 19 | 196.4392 | 34.8608 | 20 | 0.00 | 96.44 | 83.56 | 100 | 47.74 | 47.22 | -53.3 | 33.3 |
| 20 | 200.6896 | 21.7804 | 20 | 0.00 | 100.69 | 78.4 | 100 | 44.07 | 47.09 | -49.9 | 29.9 |
| 21 | 200.8388 | 21.3212 | 20 | 0.00 | 100.84 | 78.21 | 100 | 43.95 | 47.08 | -49.78 | 29.78 |
| 22 | 202.5365 | 19.5535 | 15 | 0.00 | 102.54 | 79.61 | 100 | 42.48 | 47.65 | -47.19 | 32.19 |
| 23 | 199.82 | 0 | 0 | 0.00 | 105.68 | 73.59 | 94.14 | 32.09 | 46.3 | -33.62 | 33.62 |
| 24 | 198.96 | 0 | 0 | 0.00 | 105.23 | 73.27 | 93.73 | 31.95 | 46.1 | -33.48 | 33.48 |

Table 9. Hourly Dispatch for 6-bus System (case with Generator outage U3)

| Hour Power flow | Generators | Power flow |
| --- | --- | --- |
|  | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/Deficiency | L1. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | 178.76 | 0 | 0 | 178.76 | 94.54 | 65.83 | 84.22 | 28.71 | 41.42 | -30.08 | 30.08 |
| 2 | 168.51 | 0 | 0 | 168.51 | 89.12 | 62.06 | 79.39 | 27.06 | 39.05 | -28.36 | 28.36 |
| 3 | 161.87 | 0 | 0 | 161.87 | 85.61 | 59.61 | 76.26 | 26 | 37.51 | -27.24 | 27.24 |
| 4 | 157.87 | 0 | 0 | 157.87 | 83.49 | 58.14 | 74.38 | 25.35 | 36.58 | -26.57 | 26.57 |
| 5 | 158.2 | 0 | 0 | 158.2 | 83.67 | 58.26 | 74.53 | 25.41 | 36.66 | -26.62 | 26.62 |
| 6 | 163.68 | 0 | 0 | 163.68 | 86.57 | 60.28 | 77.11 | 26.29 | 37.93 | -27.54 | 27.54 |
| 7 | 177.33 | 0 | 0 | 177.33 | 93.79 | 65.31 | 83.54 | 28.48 | 41.09 | -29.84 | 29.84 |
| 8 | 182.18 | 0 | 0 | 182.18 | 96.35 | 67.09 | 85.83 | 29.26 | 42.22 | -30.66 | 30.66 |
| 9 | 191.87 | 0 | 0 | 191.87 | 101.48 | 70.66 | 90.39 | 30.82 | 44.46 | -32.29 | 32.29 |
| 10 | 212.08 | 0 | 0 | 212.08 | 112.16 | 78.1 | 99.92 | 34.06 | 49.14 | -35.69 | 35.69 |
| 11 | 201.9253 | 21.8047 | 10 | 201.9253 | 102.4 | 82.22 | 99.53 | 41.98 | 48.02 | -45.47 | 35.47 |
| 12 | 198.3489 | 32.8111 | 10 | 198.3489 | 98.82 | 86.56 | 99.53 | 45.07 | 48.13 | -48.33 | 38.33 |
| 13 | 195.4222 | 41.8178 | 10 | 195.4222 | 95.89 | 90.12 | 99.53 | 47.59 | 48.23 | -50.67 | 40.67 |
| 14 | 194.7387 | 43.9213 | 10 | 194.7387 | 95.21 | 90.95 | 99.53 | 48.18 | 48.25 | -51.22 | 41.22 |
| 15 | 192.2549 | 51.5651 | 10 | 192.2549 | 92.73 | 93.97 | 99.53 | 50.33 | 48.33 | -53.2 | 43.2 |
| 16 | 188.895 | 61.905 | 10 | 188.895 | 89.37 | 98.05 | 99.53 | 53.23 | 48.43 | -55.89 | 45.89 |
| 17 | 188.6639 | 62.6161 | 10 | 188.6639 | 89.14 | 98.33 | 99.53 | 53.43 | 48.44 | -56.07 | 46.07 |
| 18 | 193.0972 | 48.9728 | 10 | 193.0972 | 93.57 | 92.94 | 99.53 | 49.6 | 48.3 | -52.53 | 42.53 |
| 19 | 193.4679 | 47.8321 | 10 | 193.4679 | 93.94 | 92.49 | 99.53 | 49.28 | 48.29 | -52.23 | 42.23 |
| 20 | 197.7183 | 34.7517 | 10 | 197.7183 | 98.19 | 87.33 | 99.53 | 45.61 | 48.15 | -48.84 | 38.84 |
| 21 | 197.8675 | 34.2925 | 10 | 197.8675 | 98.34 | 87.15 | 99.53 | 45.48 | 48.15 | -48.72 | 38.72 |
| 22 | 200.308 | 26.782 | 10 | 200.308 | 100.78 | 84.18 | 99.53 | 43.38 | 48.07 | -46.77 | 36.77 |
| 23 | 199.82 | 0 | 0 | 199.82 | 105.68 | 73.59 | 94.14 | 32.09 | 46.3 | -33.62 | 33.62 |
| 24 | 198.96 | 0 | 0 | 198.96 | 105.23 | 73.27 | 93.73 | 31.95 | 46.1 | -33.48 | 33.48 |

Table 10. Hourly Dispatch for 6-bus System (case with Line outage 3-6)

| Hour Power flow | Generators | Power flow |
| --- | --- | --- |
|  | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Surplus/Deficiency | L1. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | 178.76 | 0 | 0 | 0.00 | 94.54 | 65.83 | 84.22 | 28.71 | 41.42 | -30.08 | 30.08 |
| 2 | 168.51 | 0 | 0 | 0.00 | 89.12 | 62.06 | 79.39 | 27.06 | 39.05 | -28.36 | 28.36 |
| 3 | 161.87 | 0 | 0 | 0.00 | 85.61 | 59.61 | 76.26 | 26 | 37.51 | -27.24 | 27.24 |
| 4 | 157.87 | 0 | 0 | 0.00 | 83.49 | 58.14 | 74.38 | 25.35 | 36.58 | -26.57 | 26.57 |
| 5 | 158.2 | 0 | 0 | 0.00 | 83.67 | 58.26 | 74.53 | 25.41 | 36.66 | -26.62 | 26.62 |
| 6 | 163.68 | 0 | 0 | 0.00 | 86.57 | 60.28 | 77.11 | 26.29 | 37.93 | -27.54 | 27.54 |
| 7 | 177.33 | 0 | 0 | 0.00 | 93.79 | 65.31 | 83.54 | 28.48 | 41.09 | -29.84 | 29.84 |
| 8 | 182.18 | 0 | 0 | 0.00 | 96.35 | 67.09 | 85.83 | 29.26 | 42.22 | -30.66 | 30.66 |
| 9 | 191.87 | 0 | 0 | 0.00 | 101.48 | 70.66 | 90.39 | 30.82 | 44.46 | -32.29 | 32.29 |
| 10 | 202.08 | 0 | 10 | 0.00 | 105.82 | 71.06 | 96.26 | 34.75 | 46.19 | -38.65 | 28.65 |
| 11 | 194.1421 | 29.5879 | 10 | 0.00 | 97.09 | 83.36 | 97.05 | 43.32 | 46.88 | -46.61 | 36.61 |
| 12 | 187.254 | 43.906 | 10 | 0.00 | 91.26 | 88.18 | 96 | 46.98 | 46.51 | -49.95 | 39.95 |
| 13 | 181.6175 | 55.6225 | 10 | 0.00 | 86.48 | 92.13 | 95.14 | 49.97 | 46.21 | -52.69 | 42.69 |
| 14 | 180.3011 | 58.3589 | 10 | 0.00 | 85.37 | 93.06 | 94.94 | 50.67 | 46.14 | -53.33 | 43.33 |
| 15 | 175.5175 | 68.3025 | 10 | 0.00 | 81.31 | 96.41 | 94.2 | 53.21 | 45.88 | -55.65 | 45.65 |
| 16 | 169.0466 | 81.7534 | 10 | 0.00 | 75.83 | 100.94 | 93.22 | 56.64 | 45.54 | -58.78 | 48.78 |
| 17 | 168.6016 | 82.6784 | 10 | 0.00 | 75.45 | 101.26 | 93.15 | 56.88 | 45.51 | -59 | 49 |
| 18 | 177.1398 | 64.9302 | 10 | 0.00 | 82.69 | 95.27 | 94.45 | 52.34 | 45.97 | -54.86 | 44.86 |
| 19 | 177.8536 | 63.4464 | 10 | 0.00 | 83.29 | 94.77 | 94.56 | 51.97 | 46.01 | -54.51 | 44.51 |
| 20 | 186.0396 | 46.4304 | 10 | 0.00 | 90.23 | 89.04 | 95.81 | 47.62 | 46.45 | -50.54 | 40.54 |
| 21 | 186.327 | 45.833 | 10 | 0.00 | 90.47 | 88.83 | 95.86 | 47.47 | 46.46 | -50.4 | 40.4 |
| 22 | 191.0272 | 36.0628 | 10 | 0.00 | 94.45 | 85.54 | 96.58 | 44.97 | 46.71 | -48.12 | 38.12 |
| 23 | 199.82 | 0 | 0 | 0.00 | 105.68 | 73.59 | 94.14 | 32.09 | 46.3 | -33.62 | 33.62 |
| 24 | 198.96 | 0 | 0 | 0.00 | 105.23 | 73.27 | 93.73 | 31.95 | 46.1 | -33.48 | 33.48 |